## Slide 1: 進度報告
Student: 台科大
Date: 2026.08.27 Thu.
National Taiwan University of Science and Technology

## Slide 2: Overview
本週進度與成果
下週進度規劃與預期成果
參考資料/文獻

## Slide 3: 本週進度與成果
  目前可以模擬的場景
# | 問題名稱 | 問題原因 | 預計操作結果 | 狀態
1 | 缺鄰 | 目標 cell 未入 NRT,UE 換手失敗以重建回流 | 解析 CGI 後補建關係,RLF 歸零 | 閉環抽驗 ✅
2 | 換手縫隙 | 鄰區已入 A3 範圍但 NRT 無關係,UE 滯留劣化 | 事前偵測補關係(不等 RLF) | 離線 fixture + live ADD ✅
3 | 上行弱覆蓋 | DL 正常、UL 功率預算不足,深邊緣掉話 | 以稀疏簽名提早補關係 | 離線 fixture ✅
4 | 未知鄰區 | 全新 NCGI 出現,任何關係都不指向它 | 解析並單向建立關係 | 離線 fixture + live ADD ✅
5 | PCI 混淆 | 兩顆不同 NCGI 共用同一 PCI,按 PCI 換手必賭錯 | v10 正解:以 CGI 群組換手繞過歧義 + SMO 重規劃 | 全循環 ✅
6 | Xn TNL 不通 | Xn 傳輸層斷,連 Handover Request 都送不出 | 止血 → 等修復 → 行為證明恢復(三段) | 全循環 ✅
7 | 有害鄰居 | 目標 cell RA 壞/劣質:UE 抵達卻接不進 | 成對旗標封鎖 + L4 自動恢復探測 | 全循環 ✅
8 | 頻率關係 | 異頻鄰區存在但頻率關係未建,整層量測看不見 | 先補頻率關係,才輪得到 cell 級 ADD | 離線 fixture ✅
9 | NRT 容量 | NRT 滿載,新關係加不進來 | try-prune:試刪最冷條目騰位(被拒即止) | 離線 fixture ✅
10 | 劣化重指 | 目標改 PCI、條目存舊值 → 每次換手 CellNotAvailable | REMOVE+ADD 原子重指到正確 PCI | 閉環抽驗 ✅
11 | 殭屍關係 | 條目長期無人使用(cell 已拆/搬) | 雙歸零滿窗才回收;判準是使用量不是年齡 | 全循環 ✅
12 | 封鎖稽核 | 關係被無據封鎖(誤操作殘留);旗標不可觀測 | 由四項行為訊號推論,只修無據、不碰正當 | 離線 + live 自然發生 ✅

## Slide 4: 本週進度與成果
  目前可以模擬的場景|第一題 缺鄰
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
reestabInboundByPreviousPci ≥0.2/min | UE 換到 NRT 沒有的 cell,失敗後重建回流 | 換手失敗的回流證據(目標側)
bySourceCell 來源歸屬 | 重建事件帶來源 cell 欄位 | 定位該補關係的來源
NRT 查無該關係 | staging 時不建這條關係 | 缺鄰的直接定義
xApp 處置
REPORTCGI 解析(unique)→ anr-add(單向)→ confirm(推播/快照)→ UE 開始走新關係
預計操作結果:解析 CGI 後補建關係,RLF 歸零
驗證:閉環抽驗 ✅
乾淨重跑:03:24:36 ADD → A3 SUCC 4/0 → RLF 歸零

## Slide 5: 本週進度與成果
  目前可以模擬的場景|第二題 換手縫隙
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
gap = serving − 鄰區 ≤ 6dB | UE 位置使鄰區訊號進逼(邊界例 6.1/5.9dB) | 「該換卻沒得換」的訊號差
RSRP ≥ −85dBm ∧ 率 ≥20/min ∧ 3窗 | 持續量測驅動 | 不是雜訊、值得建
NRT 查無 + 既有關係否決規則 | — | 有具名失敗的既有關係才可否決
xApp 處置
REPORTCGI → anr-add;anrIntraEnabled=false 時改「偵測+拒寫+SMO」
預計操作結果:事前偵測補關係(不等 RLF)
驗證:離線 fixture + live ADD ✅
q2_v1..5(6.1dB 邊界正反)+ 抽驗中 live ADD

## Slide 6: 本週進度與成果
目前可以模擬的場景|第三題 上行弱覆蓋
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
量測率 ≤ 0.5× 其他 PCI 中位數 | 深邊緣 UE 取樣稀疏 | 稀疏是簽名不是駁回理由
RSRP P90 ≥ −88dBm(邊緣樣本) | UL 預算不對稱建模 | 只看 P50 會漏
RLF.Drop ≥0.1 同向佐證 | 掉話注入 | 病的結果做佐證
xApp 處置
REPORTCGI ×3 抽樣一致 → anr-add;容量滿讓 Q9
預計操作結果:以稀疏簽名提早補關係
驗證:離線 fixture ✅
q3_v1..7(含正常對照,最難物理題)

## Slide 7: 本週進度與成果
目前可以模擬的場景|第四題 未知鄰區
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
NRT 全表查無的 (pci,arfcn) | sim 新增 cell 不入 NRT | 全新鄰居的定義
率 ≥30/min ∧ RSRP ≥ −100dBm ∧ 2窗 | 強且持續 | 值得建關係
既有關係 succ ≥0.95 | — | 排除「其實是既有病」
xApp 處置
REPORTCGI ×2 一致 ∧ novel(不在既有 targets)→ 單向 ADD
預計操作結果:解析並單向建立關係
驗證:離線 fixture + live ADD ✅
q4_v1..4 + 抽驗中 live ADD(RLF-rank 猜來源已退役)

## Slide 8: 本週進度與成果
目前可以模擬的場景|第五題 PCI 混淆
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
cgiResolutionSampling confusion=true | 兩 cell 同 PCI 皆在視野 | 撞號的直接證據(雙 NCGI)
nrCellIdentityByNcgi 映射 | per-NCGI 解析(混淆時單值=null) | 群組換手 target 的 NCI 依據
NRT 消歧:owned 唯一 | 來源 NRT 只含其一 | 敢下手的前提;不唯一=SMO-only
xApp 處置
SMO + 抑制 ADD + Format 3 群組換手(condition PCI → owned CGI)→ twc ≤0.05 行為確認
預計操作結果:v10 正解:以 CGI 群組換手繞過歧義 + SMO 重規劃
驗證:全循環 ✅
02:09:35 EXECUTED 5/5 → twc=0;NO_MATCH=掃動 UE 正常,重試即可

## Slide 9: 本週進度與成果
目前可以模擬的場景|第六題 Xn TNL 不通
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
HoPrepInterFail(TXnRELOCprepExpiry)佔比 ≥0.8 | prep 段失敗注入 | 連 Request 都沒送成 = 非鄰居病
xnX2Established = false / true | Xn 斷 → 修復 | 止血/解除的觸發(不是證據)
succ_last50 ≥ 0.9 | UE 換手恢復 | 行為恢復的唯一判準
xApp 處置
set xnBlocklist(止血)→ SMO(TNL 屬管理面)→ xn=true 觸發 clear → 行為確認(1800s 窗)
預計操作結果:止血 → 等修復 → 行為證明恢復(三段)
驗證:全循環 ✅
SET(att 5→0)→ CLEAR → 17:07:10 RECOVERED succ=0.9

## Slide 10: 本週進度與成果
目前可以模擬的場景|第七題 有害鄰居
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
HoExeInterFail(RandomAccessProblem)主導 | exe 段失敗注入(cell 級) | UE 到了接不進 = 鄰居病(與 Q6 的鑑別刀)
succ ≤0.6 ∧ att ≥0.5/min ∧ 樣本 ≥10 | 真實 A3 驅動 | 病重且有流量
cum 凍結 / att→0 | — | 止血生效的行為證據
xApp 處置
hoBlocklist+noRemove 成對 → L4:到期探測、失敗再現重封(倍增封頂 4×)、乾淨+流量背書才恢復
預計操作結果:成對旗標封鎖 + L4 自動恢復探測
驗證:全循環 ✅
倍增鏈 300→600→1200 封頂 → 19:18:36 RECOVERED(流量背書)

## Slide 11: 本週進度與成果
目前可以模擬的場景|第八題 頻率關係
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
外來 arfcn 上成批 ≥2 強 PCI | 異頻鄰區佈署 | 頻率層缺失的簽名
RSRP ≥ −88dBm ∧ 率 ≥20/min ∧ 3窗 | 持續量測 | 不是雜訊
known_for(src) per-source 頻率集 | 含空表病例 | 空表不得 early-return
xApp 處置
逐 PCI REPORTCGI(帶外來 arfcn)→ ADD;frequencyRelations 由 gNB 自動長出
預計操作結果:先補頻率關係,才輪得到 cell 級 ADD
驗證:離線 fixture ✅
q8_v1..5(空表 bug 由真實 fixture 抓出)

## Slide 12: 本週進度與成果
目前可以模擬的場景|第九題 NRT 容量
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
nrtCapacity.usedByCell ≥ limit | 滿載 staging | 容量事實(per-cell)
候選冷度:meas ≤1/min ∧ att=0 | — | 修剪對象(最冷者先)
REJECTED_PROTECTED 事後拒絕 | protected 條目 | v10 無 isRemoveAllowed 可觀測 → 事後防線
xApp 處置
挑最冷 REMOVE(至多 3 候選)→ 騰位 ADD;全拒 → SMO;discovery 分支見滿載自我抑制讓路
預計操作結果:try-prune:試刪最冷條目騰位(被拒即止)
驗證:離線 fixture ✅
q9_v1..4(v10 遷移曾漏數的第 6 支重工)

## Slide 13: 本週進度與成果
目前可以模擬的場景|第十題 劣化重指
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
CellNotAvailable ≥0.5/min 持續 20s | 目標 PCI 變更、條目殘留 | 打不到的目標
REPORTCGI 反查 UE 實量 PCI | 解回同 CGI | = remap 而非新鄰居(鑑別線)
PRB 主導旁路 | 病把 PRB 打到 100% | 汙染指標不得當排除閘
xApp 處置
verify-first(storedPci 仍對→不修)→ REMOVE(stale-pci)+ADD 原子 → 失敗率消退
預計操作結果:REMOVE+ADD 原子重指到正確 PCI
驗證:閉環抽驗 ✅
03:14:56 同秒重指 → pci=233、CNA 歸零、SUCC 恢復

## Slide 14: 本週進度與成果
目前可以模擬的場景|第十一題 殭屍關係
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
measSampleRate=0 ∧ att=0 同步 | 殭屍關係無流量 | 雙歸零(單零不刪 —— 卷面明列典型錯)
持續 21600s(6h;測試壓縮 300s) | — | 防手抖/防暫時靜默;缺值≠0 不得起算
REMOVE_REJECTED 事件(wire) | protected 拒刪 | 不重試帳本的回填料源
xApp 處置
REMOVE(aging);被拒 = SMO + 入不重試帳本絕不重試(重啟由事件回填,不失憶)
預計操作結果:雙歸零滿窗才回收;判準是使用量不是年齡
驗證:全循環 ✅
四型矩陣:乾淨 REMOVED / 拒後零重發 / 單零不誤刪 / 活躍不碰

## Slide 15: 本週進度與成果
目前可以模擬的場景|第十二題 封鎖稽核
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
量測強(≥10/min,≥−95dBm) | 有人想去 | 訊號① 需求存在
att ≡ 0 ∧ hoValidated=false | 沒人去成 | 訊號②③ 被擋在準備之前
cum = 0(無失敗史) | — | 訊號④ 封鎖無依據;有史=正當(不動不告警)
xApp 處置
無據 → 成對 FLAG_CLEAR 修復 + 告警 + 行為確認;正當 → 已檢視、不動、不入 /alarms
預計操作結果:由四項行為訊號推論,只修無據、不碰正當
驗證:離線 + live 自然發生 ✅
live 三例:正當不碰 ×2、無據修復 ×2(五條同輪)

## Slide 16: 本週進度與成果
  已完成項目
劇本 / 工作 | 驗法 | 完成情況
v10 格式遷移(資料契約重構,12 guard 全數改寫) | 168 離線測試 + live | ✅ 完結(35 輪協同)
模組交換窗 + ANR_SCHEMA=v10 切換 + 共存煙霧 | 20 分靜默四項全零 | ✅
Q6 Xn TNL:止血→修復→行為恢復 | 全循環(live 病灶) | ✅ RECOVERED succ=0.9
Q7 有害鄰居:成對旗標 + L4 探測/倍增/封頂 | 全循環(live 病灶) | ✅ RECOVERED(流量背書)
Q5 PCI 混淆:Format 3 群組換手 | 全循環(live 病灶) | ✅ EXECUTED 5/5、twc=0
Q11 殭屍關係:四型矩陣 | 全循環(live 病灶) | ✅ 含拒後不重試修復
Q1 缺鄰 / Q10 劣化重指 | 閉環抽驗(live) | ✅ ADD→RLF 歸零 / 原子重指
Q2/Q3/Q4/Q8/Q9/Q12 | 真實疾病 fixture 離線 | ✅(Q12 另有 live 自然發生)
v10.1:快照新鮮度閘 + confirm() 慣用式(action-2 推播) | 離線 + wire 自測 | ✅ 0.1.1 / 0.1.2 上線

## Slide 17: 下週進度規劃與預期成果
工作規劃
工作性質 | 工作規劃 | 預期成果
開發 | 資料前處理 xApp(preprocess)方向定案與復工:清洗 v10 觀測資料入獨立庫 | v10 資料 → 文件式 JSON 清洗管線(缺值 null + _meta,絕不填 0)
聯合驗證 | 陪測 sim「CU 重啟 ⇒ 斷流」三層根因修復(E2 訂閱/adapter polling/UE manager) | CU 重啟後全鏈路自癒,無需人工重訂;新鮮度閘 wire 實證
整備 | E2AP 版本盤點;觀測資料 ASN.1 化(IndicationMessage Format 3)評估 | 規範對齊差異清單與工作量估算

## Slide 18: 參考資料 / 文獻
ANR情境測驗_v10.docx(DT-sim 團隊,2026-08)—— 十二題卷面、可用 API、參數定義
O-RAN.WG3.TS.E2SM-RC-R005-v10.00 —— RC 服務模型(REPORTCGI Style 9、HO Control Style 3、E2NodeInfo Style 3)
O-RAN.WG3.TS.E2SM-KPM-R005-v08.00 —— KPM 服務模型
3GPP TS 28.313 —— SON ANR 管理(§6.4.1.3.5 Handover Blocklisting)
3GPP TS 38.300 §15.3.3 —— NR ANR 功能與 Xn 自建反向關係
實作與驗測記錄:anr/ANR_十二題完整規格_v10.md、anr/V10_FINAL_REPORT.md(本團隊 repo)