## Slide 1: 進度報告
Student: 台科大
Date: 2026.08.27 Thu.
National Taiwan University of Science and Technology

## Slide 2: Overview
本週進度與成果
下週進度規劃與預期成果
參考資料/文獻

## Slide 3: 本週進度與成果
  目前可以模擬的場景
# | 問題名稱 | 問題原因 | 預計操作結果 | 狀態
1 | 缺鄰 | 表上缺這條關係 → A3 換不了手,UE 撐到掉線才靠重建跳過去(證據在目標側) | 解出全域識別碼後補建關係,掉線歸零 | 已驗證 ✅
2 | 換手縫隙 | 同樣缺關係,但 UE 還沒掉線 —— 鄰居訊號已強到該換手(落後不到 6dB),鄰區表裡卻沒有這條關係 | 在 UE 掉線前就補上關係;若基地台的「自動建立鄰區」功能被關閉,只偵測不寫入、改通報管理面 | 已驗證 ✅
3 | 深邊緣缺鄰 | UE 在覆蓋極邊緣(訊號極弱),旁邊有明顯更好的 cell 卻不在鄰區表;該處人少,樣本天生稀疏 | 改看「比服務 cell 好 ≥10dB 且持續 15 分鐘」,不再要求樣本數 → 解出識別碼 → 請基地台補關係 | 已驗證 ✅
4 | 未知鄰區 | 出現一顆全新的 cell,任何關係都不指向它 | 解析並單向建立關係 | 已驗證 ✅
5 | PCI 混淆 | 兩顆不同的 cell 共用同一 PCI,按 PCI 換手必賭錯 | v10 正解:用全域識別碼做群組換手繞過歧義 + 通報重新規劃 | 已驗證 ✅
6 | Xn TNL 不通 | Xn 傳輸層斷,連 Handover Request 都送不出 | 止血 → 等修復 → 行為證明恢復(三段) | 已驗證 ✅
7 | 有害鄰居 | 目標 cell RA 壞/劣質:UE 抵達卻接不進 | 成對旗標封鎖 + 定期回頭探測(不永久封鎖) | 已驗證 ✅
8 | 頻率關係 | 異頻鄰區存在但頻率關係未建,整層量測看不見 | 先補頻率層關係,才輪得到個別 cell 的關係 | 已驗證 ✅
9 | 鄰區表容量 | 鄰區表滿載,新關係加不進來 | try-prune:試刪最冷條目騰位(被拒即止) | 已驗證 ✅
10 | 劣化重指 | 目標改 PCI、條目存舊值 → 每次換手 CellNotAvailable | 刪舊條目+建新條目,同一步重指到正確 PCI | 已驗證 ✅
11 | 殭屍關係 | 條目長期無人使用(cell 已拆/搬) | 雙歸零滿窗才回收;判準是使用量不是年齡 | 已驗證 ✅
12 | 封鎖稽核 | 關係被無據封鎖(誤操作殘留);旗標不可觀測 | 由四項行為訊號推論,只修無據、不碰正當 | 已驗證 ✅

## Slide 4: 本週進度與成果
第 1 題 · 缺漏鄰區
① 場景
兩座基地台相距 300 公尺,UE 沿直線從一邊走到另一邊。走到中間時對面訊號已經比較強,照理應該換手過去,但基地台的鄰區表(記錄「我旁邊有哪些鄰居」的清單)裡沒有這一條。
② 模擬端怎麼做出這個錯誤
直接把來源到目標的那一條鄰居關係從鄰區表刪掉。UE 量得到對面訊號,基地台卻查不到這個鄰居,沒有對象可以發起換手,只能硬撐到訊號差得斷線,再重新連上對面那一顆。斷線是自然發生的,不是注入的。
④ xApp 做了什麼(發現 → 解決)
1. 發現:某顆基地台的重連速率高於每分鐘 0.2 次,而且來源集中在同一顆鄰居
2. 確認:查鄰區表,證實這兩顆之間沒有登錄關係(不是換手失敗,是根本不能換)
3. 解決:自動補上這一條鄰居關係
4. 追認:觀察補完之後換手是否真的成功、斷線是否歸零
③ 這一題用哪些指標判斷
指標 | 這個數字代表什麼 | 模擬端怎麼讓它出現
每分鐘斷線重連次數 | UE 撐到掉線後重新連上的頻率,是「該換手卻沒換」最直接的後果 | 刪掉關係後 UE 自然撐到斷線,模擬器只記錄不介入
重連的來源基地台 | 記錄 UE 是從哪一顆掉過來的,指出缺的是哪一條關係 | 基地台在處理重新連線時一併記下前一個服務基地台
鄰區表查無此關係 | 排除「有關係但換手失敗」這個完全不同的病因 | 刪除動作本身就讓這條成立
驗證結果:已通過 乾淨重跑 03:24:36 補上關係 → 換手成功 4 次、失敗 0 次 → 斷線歸零

## Slide 5: 本週進度與成果
第 2 題 · 換手縫隙
① 場景
兩顆基地台中間有一小段地帶,雙方訊號幾乎一樣強(實測只差約 0.1 分貝),UE 在這裡持續有換手需求。同一顆基地台旁邊還有另一條「很少被用到」的鄰居關係,用來測試會不會被誤認成元凶。
② 模擬端怎麼做出這個錯誤
剪掉這段地帶真正需要的那一條關係,再用訊號計算工具實測、把 UE 停在雙方只差 0.1 分貝的位置,讓換手需求一直存在卻沒有出口。另外刻意保留一條低使用量的關係當誘餌。
④ xApp 做了什麼(發現 → 解決)
1. 發現:訊號差距在該建關係的範圍內,鄰區表卻查無這一條
2. 排除誘餌:低使用量的那條關係不能因為「數字少」就被當成元凶
3. 解決:補上缺的那一條關係
4. 追認:新關係的換手成功率要達到 0.95 以上
③ 這一題用哪些指標判斷
指標 | 這個數字代表什麼 | 模擬端怎麼讓它出現
每分鐘量測回報次數 | UE 多常回報看到這個鄰居,反映需求有多強 | 把 UE 停在兩邊訊號相當的位置,回報自然持續產生
訊號差距 | 目標與服務基地台的強度差,差距小於 6 分貝就屬於該建關係的範圍 | 用訊號計算工具逐點實測後決定 UE 位置,不用估算
新關係補上後的成功率 | 補完之後換手是否真的順,門檻 0.95,低於就代表補錯對象 | 其他關係完全不注入失敗,補上的新關係自然會高於門檻
驗證結果:已通過 離線與實機兩種方式都補上關係;誘餌關係成功率 0.943 卡在門檻下,未被誤判

## Slide 6: 本週進度與成果
第 3 題 · 深邊緣缺鄰(訊號凹陷區)
① 場景
UE 站在服務基地台天線的訊號凹陷區,腳下訊號只剩 −107.6 dBm、快要斷線;旁邊另一顆基地台實測強 19.8 分貝,但鄰區表查無這條關係。而且這個角落人很少,量測樣本天生就稀疏。
② 模擬端怎麼做出這個錯誤
重新排場景幾何,把 UE 放進訊號凹陷區;刪掉通往那顆強鄰居的關係;並把那顆鄰居標成「禁止駐留」——UE 量得到它、但不准連上去,否則 UE 一斷線就自己跑過去,病就自己好了。同時保留兩條健康的既有關係當對照組。
④ xApp 做了什麼(發現 → 解決)
1. 發現:服務訊號極弱、旁邊有明顯更強的鄰居,鄰區表卻查無
2. 不得以樣本少駁回:改用「強多少」而不是「看到幾次」來判定
3. 排除容量:先確認鄰區表沒滿,證明阻斷點在偵測而不是空間
4. 解決:補上這一條關係
③ 這一題用哪些指標判斷
指標 | 這個數字代表什麼 | 模擬端怎麼讓它出現
相對增益 | 缺的鄰居比服務基地台強多少;這題是 +19.8 分貝,大到不可能是雜訊 | 改幾何,用訊號計算工具逐點實測到這個差距為止
量測樣本的稀疏程度 | 樣本很少,但規定不准用「樣本不足」當作不處理的理由 | 邊角只放少量 UE,讓該鄰居的回報量遠低於同場其他鄰居
鄰區表剩餘容量 | 證明加不進去不是因為表滿了,把病因鎖定在偵測 | 把該基地台的容量使用量一併輸出給 xApp 看
驗證結果:已通過 判準改寫後 07:43:10 重驗通過。落差記錄:題目要求的「每分鐘 0.6 次」絕對稀疏本模擬器做不到(每個時間刻度每台 UE 都會記錄),改用相對稀疏

## Slide 7: 本週進度與成果
第 4 題 · 未知鄰區
① 場景
場上出現一顆沒有登錄過的基地台。UE 回報得到它的實體編號(PCI,只有 0–1007 個號碼、不同基地台會重複使用),但這個編號不足以確認它到底是誰,鄰區表裡也查不到。
② 模擬端怎麼做出這個錯誤
在場景中放進一顆未登錄的基地台,不替它建立任何鄰居關係,讓 UE 自然量測到它。
④ xApp 做了什麼(發現 → 解決)
1. 發現:UE 一直回報一個鄰區表裡沒有的實體編號
2. 紅線:禁止只憑實體編號就寫入關係——編號會重複,寫錯就把換手送到別人家
3. 解決:先發起全域身分查詢,取得唯一識別碼、且兩次一致,才補上關係
③ 這一題用哪些指標判斷
指標 | 這個數字代表什麼 | 模擬端怎麼讓它出現
未知編號的回報量 | 這顆陌生基地台被看到得多頻繁,決定它值不值得處理 | 放在 UE 會經過的位置,回報量自然累積
全域身分抽樣結果 | 要求 UE 回報對方完整的全域識別碼,把重複的實體編號解成唯一身分 | 基地台支援這個查詢流程,回傳該編號對應的唯一解
兩次抽樣是否一致 | 同一個對象問兩次要得到同樣答案,才敢寫進鄰區表 | 場景中該編號只對應一顆基地台,所以兩次結果必然一致
驗證結果:已通過 抽樣得到唯一解;離線與實機兩種方式都完成補建

## Slide 8: 本週進度與成果
第 5 題 · 實體編號混淆
① 場景
同一顆服務基地台的周圍,有兩顆不同的基地台用了同一個實體編號。UE 回報「我看到編號 X」時,基地台無法判斷是哪一顆,換手就有可能送錯地方。
② 模擬端怎麼做出這個錯誤
讓場景中兩顆不同的基地台共用同一個實體編號,製造出真正的一號兩主。
④ xApp 做了什麼(發現 → 解決)
1. 發現:同一個實體編號對應到多顆基地台,換手目標無法確定
2. 消歧:用全域身分查詢找出哪一顆才是自己管得到的那顆
3. 解決:對受影響的整群 UE 下一道群組換手指令,一次搬離混淆區
4. 追認:混淆的候選數回到 1
③ 這一題用哪些指標判斷
指標 | 這個數字代表什麼 | 模擬端怎麼讓它出現
同編號的候選數量 | 大於 1 就代表混淆成立,這是判定的直接依據 | 場景中刻意讓兩顆基地台共用同一編號
全域身分抽樣結果 | 把重複的編號解成唯一身分,才知道該送去哪一顆 | 基地台回傳每個候選各自的完整識別碼
群組換手的執行結果 | 一次把受影響的多台 UE 搬走,只回報成功幾台、不回報是誰 | 模擬器逐台執行換手後,只把成功計數送回,不揭露 UE 身分
驗證結果:已通過 02:09:35 群組換手一次指令搬走 5 台,5 台全數成功,混淆歸零

## Slide 9: 本週進度與成果
第 6 題 · 基地台之間的直接連線不通
① 場景
兩顆基地台之間有一條直接連線(Xn,換手時雙方互相溝通用的專線)。這條線斷了,但鄰區表上這條關係看起來還是好的。UE 一直想換過去,每一次都在「準備階段」就失敗,沒有一次成功。
② 模擬端怎麼做出這個錯誤
把關係上「直接連線已建立」這個欄位設成否,並在等待期間每 30 秒把 UE 拉回來源基地台,確保「有人持續想換手」這個前提不會因為換手被擋住而消失。整段節奏寫在劇本裡由模擬器自己推進,不需要人手動觸發。
④ xApp 做了什麼(發現 → 解決)
1. 發現:某一條關係的換手成功率是 0,而且失敗原因全部集中在準備階段
2. 鑑別:確認這是傳輸不通,不是基地台太忙(太忙的話失敗原因會分散)
3. 止血:暫時封鎖這條關係,讓 UE 不要再白費力氣,同時通報維運端
4. 解除:維運修好連線後,偵測到連線恢復就解除封鎖
5. 追認:成功率要回升到 0.9 以上,才判定真的痊癒
③ 這一題用哪些指標判斷
指標 | 這個數字代表什麼 | 模擬端怎麼讓它出現
每分鐘換手嘗試次數 | 有多少人想換過去;止血成功的話這個數字會掉到 0 | UE 被持續拉回來源基地台,需求一直存在
換手成功率 | 這題會是 0,而且是全數失敗,不是偶爾失敗 | 連線設成不通後,每一次準備都必然失敗
失敗原因分佈 | 全部集中在「準備階段逾時」一種原因,指向傳輸問題而非壅塞 | 模擬器把真實的失敗原因照實回報,沒有另外偽造
驗證結果:已通過 16:17:09 止血,換手嘗試由 6 次/分降到 0;16:55:02 成功率 0.94 判定痊癒

## Slide 10: 本週進度與成果
第 7 題 · 有害鄰居
① 場景
有一條鄰居關係在鄰區表上看起來完全正常,實際上換過去一定失敗(對面的接入程序壞了)。UE 反覆嘗試、反覆掉話,而其他鄰居關係都是好的。
② 模擬端怎麼做出這個錯誤
用一個檔案熱開關,對這一條關係注入固定失敗,失敗原因寫成「接入程序問題」。改用檔案而不是環境變數,是因為環境變數要重啟容器才生效,會打斷 xApp 正在計時的退避流程。其他關係完全不注入,成功率維持在 0.95 以上當對照組。
④ xApp 做了什麼(發現 → 解決)
1. 發現:單一條關係成功率崩到 0,同顆基地台的其他關係卻正常
2. 止血:封鎖這條關係,UE 就不會再往這裡撞
3. 試探:過一段時間解封一次,看對面修好了沒
4. 還沒好就再封,而且間隔加倍:300 秒 → 600 秒 → 1200 秒封頂,避免一直干擾
5. 追認:真的修好、成功率回升,才恢復正常使用
③ 這一題用哪些指標判斷
指標 | 這個數字代表什麼 | 模擬端怎麼讓它出現
這條關係的換手成功率 | 低於 0.6 才算有害;這題是 0 | 對這一條注入固定失敗
每分鐘失敗次數 | 失敗要持續發生,不能是偶發抖動 | UE 被持續拉回來源,嘗試不會停
其他關係的成功率 | 對照組維持 0.95 以上,證明壞的是這一條而不是整顆基地台 | 注入只針對單一條關係,其餘完全不碰
驗證結果:已通過 劇本七步時間軸無人值守完整跑完 14:40:33 → 14:57:45,含兩輪封鎖與間隔倍增

## Slide 11: 本週進度與成果
第 8 題 · 跨頻缺層
① 場景
同一塊區域疊了兩層網路:3.5 GHz 高頻(容量大、覆蓋小)和 2.1 GHz 低頻(覆蓋大、容量小)。UE 走到高頻的邊緣時應該落到低頻層繼續服務,但兩層之間一條關係都沒有,UE 只能在邊緣硬撐到斷線。
② 模擬端怎麼做出這個錯誤
剪掉高頻通往低頻的三條關係。乾擾計算只在同頻之間進行,所以低頻那層對高頻不會造成乾擾,純粹是「該落下去卻沒有路」。
④ xApp 做了什麼(發現 → 解決)
1. 發現:UE 在邊緣看到成批的外來頻率強訊號,而目前的鄰居清單裡完全沒有這個頻率
2. 判斷:缺的是整個頻率層,不是某一顆鄰居
3. 解決:補上跨頻的鄰居關係,讓 UE 能落到低頻層
③ 這一題用哪些指標判斷
指標 | 這個數字代表什麼 | 模擬端怎麼讓它出現
外來頻率上的強訊號數量 | 同時有兩顆以上不同頻率的強鄰居被看到,代表缺的是一整層不是單一鄰居 | 把整層的關係一次剪掉三條
該來源目前已知的頻率清單 | 這顆基地台的鄰區表裡有哪些頻率;清單裡沒有低頻就是缺層的證據 | 剪關係後清單自然只剩同頻
邊緣斷線次數 | 缺層的後果,證明這不只是帳面缺漏而是真的影響服務 | UE 走到高頻邊緣沒有出口,自然掉線
驗證結果:已通過 離線驗證通過,三條跨頻關係補齊

## Slide 12: 本週進度與成果
第 9 題 · 鄰區表容量已滿
① 場景
一顆熱點基地台的鄰區表已經塞到上限,真正該加的新鄰居加不進去。表裡有一部分是很久沒被用過的舊關係,佔著空間沒有貢獻。
② 模擬端怎麼做出這個錯誤
把該基地台的關係灌到容量上限,其中刻意放進幾條長期零活動的舊關係當作可修剪的對象。
④ xApp 做了什麼(發現 → 解決)
1. 發現:想補新關係卻被拒絕
2. 鑑別:先確認是容量滿了,不是自己沒偵測到——弄錯方向會一直重試補建
3. 解決:找出長期零活動的舊關係修剪掉,騰出空間
4. 再補:空間釋出後重新補上真正需要的新關係
③ 這一題用哪些指標判斷
指標 | 這個數字代表什麼 | 模擬端怎麼讓它出現
容量使用量與上限 | 用了幾條、上限幾條;滿了就會出現新增被拒 | 把關係灌到上限值
新增被拒事件 | 證明阻斷點在容量,而不是 xApp 沒偵測到——這兩者的處置完全不同 | 容量滿時基地台回傳明確的拒絕事件,而不是靜默失敗
候選的冷度 | 一條關係多久沒有被用過;越冷越適合被修剪掉 | 那幾條舊關係從場景開始就沒有任何換手與量測
驗證結果:已通過 離線驗證通過,取得容量欄位與新增被拒事件的真實格式

## Slide 13: 本週進度與成果
第 10 題 · 過期編號重指
① 場景
鄰區表上有一條關係,指向的實體編號已經過期——對面那顆基地台換了編號。換手一直被送往一個不存在的目標,每次都失敗。
② 模擬端怎麼做出這個錯誤
把目標基地台的實體編號改掉,鄰區表上那條關係則保留舊的編號值,製造出「表上的地址是舊的」狀態。
④ xApp 做了什麼(發現 → 解決)
1. 發現:某條關係持續失敗,查詢後發現對方現在的編號跟表上記的不同
2. 解決:同一秒內先刪掉舊關係、再加上新關係(原子重指),中間不留空窗
3. 追認:失敗率歸零
③ 這一題用哪些指標判斷
指標 | 這個數字代表什麼 | 模擬端怎麼讓它出現
這條關係的失敗率 | 送不到就會失敗,而且是穩定失敗不是偶發 | 目標編號改掉後,舊地址永遠找不到人
抽樣解出的實際編號 | 跟鄰區表上記的不一樣,這個落差就是判定依據 | 基地台照實回報目標現在的編號
重指後的失敗率 | 修好之後要歸零,證明改對了地方 | 改成新編號後換手自然成功
驗證結果:已通過 03:14:56 完成重指,編號 205 → 233,失敗歸零

## Slide 14: 本週進度與成果
第 11 題 · 殭屍關係
① 場景
鄰區表裡留著一些早就沒在用的關係——對面拆站、或使用者行為改變,已經沒有人會往那裡換手。它們佔著容量、也干擾判斷,但不是每一條都能刪:有些是刻意保留的。
② 模擬端怎麼做出這個錯誤
造出四種型態同場並存:完全沒活動的、只有一半沒活動的、被標記為受保護的、以及目標根本不存在的幽靈關係,看 xApp 會不會一視同仁全刪。
④ xApp 做了什麼(發現 → 解決)
1. 發現:某些關係長期換手嘗試與量測回報同時為 0
2. 分辨:只有「兩者都是 0 且持續滿窗」才刪;只有一項為 0 的不能動
3. 解決:刪除確認無用的關係,把容量還回來
4. 遵守保護:受保護的關係要拒絕刪除、留下紀錄,而且不重試
③ 這一題用哪些指標判斷
指標 | 這個數字代表什麼 | 模擬端怎麼讓它出現
每分鐘換手嘗試次數 | 為 0 代表沒有人想往那裡換 | 那些關係的目標放在 UE 走不到的地方
每分鐘量測回報次數 | 為 0 代表連看都看不到;要兩個都是 0 才算真殭屍 | 目標訊號在 UE 位置上量不到
持續多久都是 0 | 短時間為 0 可能只是剛好沒人,要連續滿一整個觀察窗才算數 | 場景持續運行,讓零活動狀態一路延續
受保護標記 | 被標記的關係即使零活動也不准刪,測 xApp 會不會硬刪 | 在其中一條關係上設定保護旗標
驗證結果:已通過 02:27:16 完成刪除;受保護的關係正確拒刪且未重試;只有一半零活動的關係未被誤刪

## Slide 15: 本週進度與成果
第 12 題 · 封鎖稽核
① 場景
鄰區表裡有些關係被封鎖了。有的封鎖有憑有據(那條路真的一直失敗),有的則是沒有任何失敗紀錄就被封住——後者等於白白少了一條可用的路,應該解開。
② 模擬端怎麼做出這個錯誤
做兩條對照:一條被封鎖但歷史上完全沒有失敗紀錄(無據),一條被封鎖且累積 40 次失敗(正當)。並且把失敗紀錄的時間往前補,確保關係的建立時間早於失敗史——否則累計數會從零開始算,看起來像無據。
④ xApp 做了什麼(發現 → 解決)
1. 發現:某條關係被封鎖,但累積失敗次數是 0
2. 判斷:沒有失敗史卻被封鎖,屬於無據封鎖
3. 解決:解除封鎖,把這條路還回來
4. 追認:解封後觀察換手是否真的成功,而不是解完就算完
③ 這一題用哪些指標判斷
指標 | 這個數字代表什麼 | 模擬端怎麼讓它出現
自建立以來的累積失敗次數 | 封鎖的憑據;為 0 就代表當初封鎖沒有根據 | 一條完全不注入失敗,另一條注入並回填歷史時間
封鎖旗標與封鎖來源 | 誰封的、什麼時候封的,決定該不該由 xApp 解開 | 封鎖動作留下完整的事件紀錄
解封後的成功率 | 解開之後這條路真的能用,才證明當初的封鎖確實是多餘的 | 無據那條本來就沒問題,解開後換手自然成功
驗證結果:已通過 11:21:36 五項訊號齊全,無據封鎖解除並完成行為確認;有據的那條正確地不動

## Slide 16: 本週進度與成果
  已完成項目
劇本 / 工作 | 驗法 | 完成情況
v10 格式遷移(資料契約重構,12 guard 全數改寫) | 168 離線測試 + live | ✅ 完結(35 輪協同)
模組交換窗 + ANR_SCHEMA=v10 切換 + 共存煙霧 | 20 分靜默四項全零 | ✅
Q6 Xn TNL:止血→修復→行為恢復 | 全循環(live 病灶) | ✅ 判定恢復(成功率 0.9)
Q7 有害鄰居:成對旗標 + 探測/間隔倍增/封頂 | 全循環(live 病灶) | ✅ RECOVERED(流量背書)
Q5 PCI 混淆:Format 3 群組換手 | 全循環(live 病灶) | ✅ 5 台全數導正、換錯 cell 比率 0
Q11 殭屍關係:四型矩陣 | 全循環(live 病灶) | ✅ 含拒後不重試修復
Q1 缺鄰 / Q10 劣化重指 | 閉環抽驗(live) | ✅ 補關係後掉線歸零 / 原子重指
Q2/Q3/Q4/Q8/Q9/Q12 | 真實疾病 fixture 離線 | ✅(Q12 另有 live 自然發生)
v10.1:快照新鮮度閘 + confirm() 慣用式(action-2 推播) | 離線 + wire 自測 | ✅ 0.1.1 / 0.1.2 上線

## Slide 17: 下週進度規劃與預期成果
工作規劃
工作性質 | 工作規劃 | 預期成果
開發 | 資料前處理 xApp(preprocess)方向定案與復工:清洗 v10 觀測資料入獨立庫 | v10 資料 → 文件式 JSON 清洗管線(缺值 null + _meta,絕不填 0)
聯合驗證 | 陪測 sim「CU 重啟 ⇒ 斷流」三層根因修復(E2 訂閱/adapter polling/UE manager) | CU 重啟後全鏈路自癒,無需人工重訂;新鮮度閘 wire 實證
整備 | E2AP 版本盤點;觀測資料 ASN.1 化(IndicationMessage Format 3)評估 | 規範對齊差異清單與工作量估算

## Slide 18: 參考資料 / 文獻
ANR情境測驗_v10.docx(DT-sim 團隊,2026-08)—— 十二題卷面、可用 API、參數定義
O-RAN.WG3.TS.E2SM-RC-R005-v10.00 —— RC 服務模型(REPORTCGI Style 9、HO Control Style 3、E2NodeInfo Style 3)
O-RAN.WG3.TS.E2SM-KPM-R005-v08.00 —— KPM 服務模型
3GPP TS 28.313 —— SON ANR 管理(§6.4.1.3.5 Handover Blocklisting)
3GPP TS 38.300 §15.3.3 —— NR ANR 功能與 Xn 自建反向關係
實作與驗測記錄:anr/ANR_十二題完整規格_v10.md、anr/V10_FINAL_REPORT.md(本團隊 repo)