## Slide 1: 進度報告
Student: 台科大
Date: 2026.08.27 Thu.
National Taiwan University of Science and Technology

## Slide 2: Overview
本週進度與成果
下週進度規劃與預期成果
參考資料/文獻

## Slide 3: 本週進度與成果
  目前可以模擬的場景
# | 問題名稱 | 問題原因 | 預計操作結果 | 狀態
1 | 缺鄰 | 目標 cell 未入 NRT,UE 換手失敗以重建回流 | 解析 CGI 後補建關係,RLF 歸零 | 閉環抽驗 ✅
2 | 換手縫隙 | 鄰區已入 A3 範圍但 NRT 無關係,UE 滯留劣化 | 事前偵測補關係(不等 RLF) | 離線 fixture + live ADD ✅
3 | 深邊緣缺鄰 | 深邊緣覆蓋劣化:serving 極弱、鄰區相對強,樣本天然稀疏 | 改看相對增益+持續性,取代量能門檻 | live 重佈 ✅(08/26)
4 | 未知鄰區 | 全新 NCGI 出現,任何關係都不指向它 | 解析並單向建立關係 | 離線 fixture + live ADD ✅
5 | PCI 混淆 | 兩顆不同 NCGI 共用同一 PCI,按 PCI 換手必賭錯 | v10 正解:以 CGI 群組換手繞過歧義 + SMO 重規劃 | 全循環 ✅
6 | Xn TNL 不通 | Xn 傳輸層斷,連 Handover Request 都送不出 | 止血 → 等修復 → 行為證明恢復(三段) | 全循環 ✅
7 | 有害鄰居 | 目標 cell RA 壞/劣質:UE 抵達卻接不進 | 成對旗標封鎖 + L4 自動恢復探測 | 全循環 ✅
8 | 頻率關係 | 異頻鄰區存在但頻率關係未建,整層量測看不見 | 先補頻率關係,才輪得到 cell 級 ADD | 離線 fixture ✅
9 | NRT 容量 | NRT 滿載,新關係加不進來 | try-prune:試刪最冷條目騰位(被拒即止) | 離線 fixture ✅
10 | 劣化重指 | 目標改 PCI、條目存舊值 → 每次換手 CellNotAvailable | REMOVE+ADD 原子重指到正確 PCI | 閉環抽驗 ✅
11 | 殭屍關係 | 條目長期無人使用(cell 已拆/搬) | 雙歸零滿窗才回收;判準是使用量不是年齡 | 全循環 ✅
12 | 封鎖稽核 | 關係被無據封鎖(誤操作殘留);旗標不可觀測 | 由四項行為訊號推論,只修無據、不碰正當 | 離線 + live 自然發生 ✅

## Slide 4: 本週進度與成果
  目前可以模擬的場景|第一題 缺鄰
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
reestabInboundByPreviousPci ≥0.2/min | A3 想換手卻被 NRT 閘擋下 → 訊號續弱到 T310 逾時 → 宣告 RLF → 就近重建到對向 cell | 從同一個 pci 大量重建進來 = 那個方向本來就該有換手路徑;證據落在目標側
bySourceCell 來源歸屬 | 每筆回報記下「當下」的 serving cell(08/26 改為量測當時,不是查詢當下) | 缺鄰要補在「來源→目標」這條有向邊上;沒有來源歸屬只知道有人掉線,不知道該對哪顆 cell 下 ADD
NRT 查無該關係 | 佈病把 src→nbr 條目從表上刪掉;兩端 cell 與量測全部正常 | 訊號夠強且持續、表上卻查無 —— 這就是卷面分類一的判準本身
xApp 處置
① 請基地台叫 UE 去讀目標的全域識別(CGI)——「REPORTCGI」,解析結果唯一才算數
② 送 ADD 請 gNB 建立這條鄰區關係(只建單向;反向由對方 gNB 自己建)
③ 等 NRT 回讀確認真的寫進去了(推播或下一張快照)
④ 看 UE 開始走新關係、掉線重建歸零 = 真的修好
預計操作結果:解析 CGI 後補建關係,RLF 歸零
驗證:閉環抽驗 ✅
乾淨重跑:03:24:36 ADD → A3 SUCC 4/0 → RLF 歸零
sim 端怎麼把這個病做出來
佈病只做一件事:把 NRT 裡 src→nbr 那一條刪掉。關鍵是 sim 的 A3 有 NRT 閘(ANR_REQUIRE_NRT)—— 表上沒有這條關係就不准換手,UE 只能一路撐到訊號低於 Qout、T310 逾時宣告 RLF,再就近重建到對向 cell。所以「掉線重建」不是另外注入的,是缺關係的必然結果,xApp 才有重建統計可以反推缺了哪一條。

## Slide 5: 本週進度與成果
  目前可以模擬的場景|第二題 換手縫隙
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
gap = serving − 鄰區 ≤ 6dB | UE 位置由 PathSolver 逐點實測挑出:鄰區逼近 serving 但 SINR 仍 ≥ −2,不會掉線 | 「該換卻沒得換」的訊號差;落在換手等效門檻內才算真候選
RSRP ≥ −85dBm ∧ 率 ≥20/min ∧ 3窗 | 5 台 UE 沿邊界來回,量測持續進來而非偶發經過 | 單一窗口撞到不算數,要連續多窗才排除雜訊(卷面 L4 持續性要求)
NRT 查無 + 既有關係否決規則 | 佈病剪掉 s25→n35,其餘既有關係維持健康高成功率 | 只有「有具名失敗的既有關係」才可否決建關係;單純沒人用不構成否決理由
xApp 處置
① 這題不必等 UE 掉線 —— 量測就看得出「該換卻沒有關係」
② 讀出目標 CGI → 送 ADD 建關係
③ 若該基地台把 ANR 自動建立關掉了:只偵測、不寫入,改送 SMO 請管理面處理
預計操作結果:事前偵測補關係(不等 RLF)
驗證:離線 fixture + live ADD ✅
q2_v1..5(6.1dB 邊界正反)+ 抽驗中 live ADD
sim 端怎麼把這個病做出來
同樣是剪掉關係,難的是位置:要讓鄰區訊號逼近 serving(進入換手等效門檻)卻又不能讓 UE 掉線,否則就退化成第 1 題。用 PathSolver 逐點實測挑出 gap≈0.1dB、SINR≥−2 的窄窗,再讓 5 台 UE 沿邊界來回維持樣本。自由空間公式在這裡估不準(兩天線主瓣重疊同一走廊),一定要實測。

## Slide 6: 本週進度與成果
目前可以模擬的場景|第三題 深邊緣缺鄰(稀疏樣本)
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
servingRsrp 中位 ≤ −105dBm | UE 停在 s28 天線零陷內的深邊緣點,live 實測 serving −107.5dBm | 「深邊緣」定義在 serving 絕對值,不是距離遠近;拉距離拉不出來,靠場型零陷做到
相對增益 ≥10dB(鄰區 − 同報 serving) | n91 佈在 UE 的 45° 側 → −87.8dBm,較 serving 高 +19.8dB(卷面 +18.5) | 判準改看相對增益:絕對值再低,只要比 serving 好 10dB 就值得建關係
樣本稀疏(簽名,不作判準) | 本場實測 140/min;要做出卷面的 0.6/min 需 UE 只偶爾經過,與持續窗互斥 | 卷面明列「以量能門檻過濾」為典型錯誤 —— 稀疏不得作為駁回理由
xApp 處置
① 深邊緣本來人就少,不可以因為「量測次數太少」把它駁回
② 目標 CGI 連續抽樣 3 次結果一致才採信 → 送 ADD
③ 若鄰區表已滿,讓第 9 題的容量修剪先處理
預計操作結果:以「相對增益+持續性」取代量能門檻補關係
驗證:live 重佈通過(待收綠)
08/26 依卷面重佈:serving −107.5 ✓、增益 +19.8dB ✓、來源歸屬單一;xApp 07:43 已 ADD 補上關係
sim 端怎麼把這個病做出來
依卷面重佈(08/26):不動 TX 功率,改用天線場型與幾何。s28 的場型零陷在 ±z 方向,把 UE 停在 (0,−420) 就得到 serving −107.5dBm 的深邊緣;n51/n52 排在同一條 z 軸更遠處,比 serving 還弱,才不會用 A3 把 UE 拉走或搶走駐留;n91 擺在 45° 側取得 +19.8dB 相對增益。n91 另標 cellBarred,否則 UE 一 RLF 就重建過去,深邊緣狀態當場消失。

## Slide 7: 本週進度與成果
目前可以模擬的場景|第四題 未知鄰區
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
NRT 全表查無的 (pci,arfcn) | 場景多放一顆 unk_c0(pci 301),且不建任何指向它的關係 | 「全表查無」才算新面孔;只要出現在既有 targets 裡就不是這題
率 ≥30/min ∧ RSRP ≥ −100dBm ∧ 2窗 | UE 走近它,量測強度與回報率都穩定達標 | 夠強又持續才值得建,避免把偶發雜訊當成新鄰居
既有關係 succ ≥0.95 | 其餘既有關係維持高成功率,不注入任何失敗 | 排除「其實是既有關係壞掉」的可能;結果型 KPI 不可單獨當根因
xApp 處置
① 先確認這個 (PCI, 頻點) 不在任何既有關係裡 —— 真的是新面孔
② 目標 CGI 抽樣 2 次一致 → 送 ADD 建單向關係
預計操作結果:解析並單向建立關係
驗證:離線 fixture + live ADD ✅
q4_v1..4 + 抽驗中 live ADD(RLF-rank 猜來源已退役)
sim 端怎麼把這個病做出來
場景多放一顆 unk_c0(pci 301),並確保沒有任何關係指向它 —— cell 真的存在、UE 量得到、CGI 也解得出來,唯獨表上查無。與第 1 題的差別在於這顆是全新的,不是既有關係被刪掉;所以 xApp 必須先確認它不在任何既有 targets 裡,才不會把既有病誤判成新鄰居。

## Slide 8: 本週進度與成果
目前可以模擬的場景|第五題 PCI 混淆
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
cgiResolutionSampling confusion=true | 場景讓 west_c7 與 east_c7 兩顆不同 cell 共用 pci=7,UE 在中間兩顆都量得到 | 同一個 PCI 解出兩個不同 NCGI —— 這就是撞號的直接證據
nrCellIdentityByNcgi 映射 | 解析結果逐 NCGI 附上 36-bit NR Cell Identity(08/26 新增欄位) | 群組換手必須指定「正確那一顆」的全域識別,不能靠 PCI 指路
NRT 消歧:owned 唯一 | 佈病把來源 mid_c0 的表只留 east 一條(刪掉 west) | 消歧唯一才敢動手;兩顆都在或都不在表上時,正解只剩通報
xApp 處置
① 先送 SMO:PCI 撞號要靠重新規劃才能根治,xApp 只能止血
② 撞號期間不建關係(會建到錯的那一顆)
③ 改用「群組換手」:條件寫 PCI、目標直接指定正確的 CGI,繞過歧義
④ 確認換錯 cell 的比率 ≤5% 才算有效
預計操作結果:v10 正解:以 CGI 群組換手繞過歧義 + SMO 重規劃
驗證:全循環 ✅
02:09:35 EXECUTED 5/5 → twc=0;NO_MATCH=掃動 UE 正常,重試即可
sim 端怎麼把這個病做出來
撞號直接寫在場景裡:west_c7 與 east_c7 兩顆不同 cell 給同一個 pci=7,UE 在中間的 mid_c0 上兩顆都量得到。佈病再把 mid 的表只留 east(刪掉 west),造出「owned 唯一」—— 這是 xApp 敢下群組換手的前提。若兩顆都在或都不在表上,正解就只剩通報,不得猜。

## Slide 9: 本週進度與成果
目前可以模擬的場景|第六題 Xn TNL 不通
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
HoPrepInterFail(TXnRELOCprepExpiry)佔比 ≥0.8 | 關係與量測全部正常,只把 xn_x2_established 改成 false | 連 Handover Request 都送不出去 = 傳輸層問題,不是鄰居本身壞掉
xnX2Established = false / true | 旗標 false 造病、CASE=q6_restore 改回 true 代表管理面把 Xn 接好 | 旗標只是止血與解除的觸發訊號,本身不能當恢復證據
succ_last50 ≥ 0.9 | 修好後 A3 恢復,成功率由真實換手一筆一筆累積起來 | 行為回升才算恢復;UE 靜止不動造成的「零失敗」不算數
xApp 處置
① 設 xnBlocklist:關係留著,但禁止拿它當換手目標(止血,不拆線)
② Xn 是管理面的事,xApp 修不了 → 送 SMO 請人修
③ 看到 Xn 恢復就解除封鎖
④ 用「換手成功率回升」證明真的好了 —— 旗標本身不算證據
預計操作結果:止血 → 等修復 → 行為證明恢復(三段)
驗證:全循環 ✅
SET(att 5→0)→ CLEAR → 17:07:10 RECOVERED succ=0.9
sim 端怎麼把這個病做出來
關係、量測、UE 全部正常,只把 xn_x2_established 改成 false。換手 executor 一看 Xn 沒通,就在準備階段回 TXnRELOCprepExpiry —— 連 Handover Request 都送不出去,這正是與第 7 題(執行階段 RA 失敗)的鑑別線。修復用 CASE=q6_restore 把旗標改回 true,代表管理面已把 Xn 接好。

## Slide 10: 本週進度與成果
目前可以模擬的場景|第七題 有害鄰居
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
HoExeInterFail(RandomAccessProblem)主導 | 檔案熱開關指定 n30_c0 → executor 對該目標每次換手都在執行階段回 RA 失敗 | UE 到得了卻接不進 = 鄰居本身有問題;與第 6 題的準備階段失敗分家
succ ≤0.6 ∧ att ≥0.5/min ∧ 樣本 ≥10 | 由真實 A3 驅動嘗試,不灌假事件 | 要病重(成功率低)又有流量(樣本足)才動手,避免小樣本誤判
cum 凍結 / att→0 | 止血後 A3 跳過該目標,換手嘗試自然歸零 | 失敗累計凍結 + 嘗試歸零 = 封鎖真的生效的行為證據
xApp 處置
① 一次設兩個旗標:禁止換過去(hoBlocklist)+ 禁止被刪掉(noRemove,保住失敗歷史)
② 不永久封鎖:時間到自動探測一次
③ 探測又失敗就重新封鎖,間隔加倍(最多 4 倍)
④ 要「乾淨且真的有流量」才判定恢復
預計操作結果:成對旗標封鎖 + L4 自動恢復探測
驗證:全循環 ✅
倍增鏈 300→600→1200 封頂 → 19:18:36 RECOVERED(流量背書)
sim 端怎麼把這個病做出來
Random Access 壞掉:在 tmp/ho_force_fail.txt 寫一行「n30_c0,RandomAccessProblem」,executor 對該目標的每次換手都在執行階段回 RA 失敗(UE 到得了、接不進)。用檔案而不用環境變數,是因為改 env 要重啟容器 —— 會打斷 xApp 的 L4 探測計時,而且 env 曾經跨場景撞名污染到別題。

## Slide 11: 本週進度與成果
目前可以模擬的場景|第八題 頻率關係
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
外來 arfcn 上成批 ≥2 強 PCI | 場景放 3 顆 2.1GHz cell,佈病把 3.5G→2.1G 整層關係(3 條)一次砍掉 | 一次冒出多顆外來頻點的強 PCI = 缺的是整個頻率層,不是單一鄰居
RSRP ≥ −88dBm ∧ 率 ≥20/min ∧ 3窗 | UE 位置讓 2.1G 訊號穩定達標;通道計算的干擾只算同頻 | 夠強又持續才建,避免把偶發的跨頻樣本當成缺層
known_for(src) per-source 頻率集 | 每個來源 cell 各自維護已知頻點集合,含「完全空表」的病例 | 空表不得直接跳過 —— 從沒建過任何跨頻關係的 cell 才最需要補
xApp 處置
① 先確認這個頻點不在本 cell 已知的頻率清單裡
② 逐個 PCI 讀 CGI(帶上外來頻點)→ 送 ADD
③ 頻率層關係由 gNB 自己長出來,xApp 不用另外建
預計操作結果:先補頻率關係,才輪得到 cell 級 ADD
驗證:離線 fixture ✅
q8_v1..5(空表 bug 由真實 fixture 抓出)
sim 端怎麼把這個病做出來
場景本來就有 3 顆 2.1GHz cell,佈病把 3.5G→2.1G 的整層關係(3 條)一次砍掉。通道計算的干擾只算同頻,所以 2.1G 這一層對 UE 是「看得到、量得到、就是換不過去」。這題考的是頻率層關係要先補起來,cell 級的 ADD 才輪得到 —— 順序反了就永遠補不進去。

## Slide 12: 本週進度與成果
目前可以模擬的場景|第九題 NRT 容量
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
nrtCapacity.usedByCell ≥ limit | 灌入合成關係,把三顆 cell 的鄰區表各自填到 used == limit | 容量是 per-cell 概念:總量沒滿不代表某一顆沒滿
候選冷度:meas ≤1/min ∧ att=0 | 其中放一條零量測、零換手的 x24 當修剪對象 | 最冷的先刪;還有人在用的條目不能動
REJECTED_PROTECTED 事後拒絕 | 另放一條 noRemove 的 x25,刪它 CU 一定回絕 | v10 看不到 isRemoveAllowed,只能刪下去才知道 → 事後防線
xApp 處置
① 挑最冷的條目(沒量測也沒換手)最多 3 條,送 REMOVE 騰位
② 騰出空間後再送 ADD 建新關係
③ 若全被拒(受保護條目)→ 停手送 SMO,不硬刪
④ 這段期間其他分支看到滿載會自動讓路
預計操作結果:try-prune:試刪最冷條目騰位(被拒即止)
驗證:離線 fixture ✅
q9_v1..4(v10 遷移曾漏數的第 6 支重工)
sim 端怎麼把這個病做出來
灌入合成關係把三顆 cell 的鄰區表各自填到 used == limit(容量是 per-cell,不是全網總量)。裡面刻意混兩種條目:一條零量測零換手的 x24(該被修剪的最冷者),一條 noRemove 的 x25(刪它 CU 一定拒絕)。這樣 try-prune 的兩種結局 —— 騰位成功、被拒停手 —— 在同一場都驗得到。

## Slide 13: 本週進度與成果
目前可以模擬的場景|第十題 劣化重指
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
CellNotAvailable ≥0.5/min 持續 20s | 條目 target_pci 留舊值 205、cell 實際已是 233 → 每次換手回 CellNotAvailable | 打不到的目標:關係還在,但表裡記的對應已經失真
REPORTCGI 反查 UE 實量 PCI | 用 REPORTCGI 反查 UE 實際量到的 PCI,會解回同一個 CGI | 解回同一顆 = 該修對應(remap);解回別顆才是新鄰居(第 4 題)
PRB 主導旁路 | 病本身把 PRB 打到 100%(換手失敗,UE 全塞在來源 cell) | 被病汙染的指標不能當排除條件,否則永遠誤判成壅塞
xApp 處置
① 先驗證:表裡記的 PCI 若其實還對就不動(避免誤修)
② 確認過期 → 刪舊條目 + 建正確的新條目,同一步完成不留空窗
③ 看換手失敗率消退確認修好
預計操作結果:REMOVE+ADD 原子重指到正確 PCI
驗證:閉環抽驗 ✅
03:14:56 同秒重指 → pci=233、CNA 歸零、SUCC 恢復
sim 端怎麼把這個病做出來
Neighbor 還在,但表裡的資訊過期:只把條目的 target_pci 改成舊值 205,而 cell 實際 pci 已經是 233。executor 換手前比對兩者不符,直接回 CellNotAvailable。UE 必須先搬回 s15,A3 才會反覆去撞這條壞掉的對應;不搬的話 att=0、病徵長不出來 —— 這是坑 1 的教訓。

## Slide 14: 本週進度與成果
目前可以模擬的場景|第十一題 殭屍關係
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
measSampleRate=0 ∧ att=0 同步 | 建 ghost 條目 main→dead_c0,目標 cell 根本不存在 → 兩項天生同時為零 | 雙歸零才回收;只有一項為零可能只是暫時沒人走那個方向
持續 21600s(6h;測試壓縮 300s) | 另留 main→tmp_c0 當單零對照:量得到,但沒人換過去 | 單零不刪 —— 卷面把「單訊號歸零就刪」明列為典型錯誤
REMOVE_REJECTED 事件(wire) | 再建一條 protected 條目,REMOVE 下去 CU 必定拒絕 | 拒絕事件是 xApp 重啟後重建「不再重試」帳本的唯一料源
xApp 處置
① 量測與換手嘗試「同時為零」且持續滿窗,才送 REMOVE 回收
② 被拒(受保護)= 記進「不再重試」帳本 + 送 SMO,絕不重複下手
③ 重啟後靠事件流把帳本補回來,不會忘記自己做過什麼
預計操作結果:雙歸零滿窗才回收;判準是使用量不是年齡
驗證:全循環 ✅
四型矩陣:乾淨 REMOVED / 拒後零重發 / 單零不誤刪 / 活躍不碰
sim 端怎麼把這個病做出來
建 ghost 條目 main→dead_c0:目標 cell 根本不存在,所以量測與換手嘗試天生同時為零。另外建 main→old_c0 並標 protected(驗 REMOVE 被拒的路徑),再留 main→tmp_c0 當單零對照(量得到但沒人換過去,不得誤刪)。三種條目同場,回收判準的三種結局才驗得完整。

## Slide 15: 本週進度與成果
目前可以模擬的場景|第十二題 封鎖稽核
指標名稱(門檻) | 指標模擬方式 | 指標意義
量測強(≥10/min,≥−95dBm) | 兩條關係的量測都很強(UE 就在旁邊,需求真實存在) | 先要「有人想去」,才談得上是不是被擋住
att ≡ 0 ∧ hoValidated=false | 兩條的旗標設成一模一樣,差別只造在 hoValidated 與失敗史 | 旗標在 E2 看不到,只能靠行為訊號分辨哪一條該修
cum = 0(無失敗史) | n80 注入 40 筆歷史 RA 失敗;d02 一筆都沒有 | 有失敗史 = 正當封鎖(不動);沒有 = 無據封鎖(該修)
xApp 處置
① 旗標在 E2 看不到,只能從行為推論是不是被無故封鎖
② 判定「無據」→ 成對解除 + 告警 + 確認 UE 真的開始走
③ 判定「正當」(有失敗歷史)→ 看過就好,不動、也不告警
預計操作結果:由四項行為訊號推論,只修無據、不碰正當
驗證:離線 + live 自然發生 ✅
live:正當封鎖不碰(cum 有史)✅;sim hoValidated 已修並回填(08/26),假陽性成因消失,待 RIC 補「新生關係寬限」後重驗
sim 端怎麼把這個病做出來
兩條關係的旗標設成一模一樣(hoBlocklist+xnBlocklist),差別只造在行為訊號:n80 注入 40 筆歷史 RA 失敗事件並標 hoValidated=true(曾經正常服務過);d02 零失敗史、hoValidated=false。因為 v10 規定旗標在 E2 不可觀測,xApp 只能靠這些行為訊號分辨哪一條該修、哪一條不能碰。

## Slide 16: 本週進度與成果
  已完成項目
劇本 / 工作 | 驗法 | 完成情況
v10 格式遷移(資料契約重構,12 guard 全數改寫) | 168 離線測試 + live | ✅ 完結(35 輪協同)
模組交換窗 + ANR_SCHEMA=v10 切換 + 共存煙霧 | 20 分靜默四項全零 | ✅
Q6 Xn TNL:止血→修復→行為恢復 | 全循環(live 病灶) | ✅ RECOVERED succ=0.9
Q7 有害鄰居:成對旗標 + L4 探測/倍增/封頂 | 全循環(live 病灶) | ✅ RECOVERED(流量背書)
Q5 PCI 混淆:Format 3 群組換手 | 全循環(live 病灶) | ✅ EXECUTED 5/5、twc=0
Q11 殭屍關係:四型矩陣 | 全循環(live 病灶) | ✅ 含拒後不重試修復
Q1 缺鄰 / Q10 劣化重指 | 閉環抽驗(live) | ✅ ADD→RLF 歸零 / 原子重指
Q2/Q3/Q4/Q8/Q9/Q12 | 真實疾病 fixture 離線 | ✅(Q12 另有 live 自然發生)
v10.1:快照新鮮度閘 + confirm() 慣用式(action-2 推播) | 離線 + wire 自測 | ✅ 0.1.1 / 0.1.2 上線

## Slide 17: 下週進度規劃與預期成果
工作規劃
工作性質 | 工作規劃 | 預期成果
開發 | 資料前處理 xApp(preprocess)方向定案與復工:清洗 v10 觀測資料入獨立庫 | v10 資料 → 文件式 JSON 清洗管線(缺值 null + _meta,絕不填 0)
聯合驗證 | 陪測 sim「CU 重啟 ⇒ 斷流」三層根因修復(E2 訂閱/adapter polling/UE manager) | CU 重啟後全鏈路自癒,無需人工重訂;新鮮度閘 wire 實證
整備 | E2AP 版本盤點;觀測資料 ASN.1 化(IndicationMessage Format 3)評估 | 規範對齊差異清單與工作量估算

## Slide 18: 參考資料 / 文獻
ANR情境測驗_v10.docx(DT-sim 團隊,2026-08)—— 十二題卷面、可用 API、參數定義
O-RAN.WG3.TS.E2SM-RC-R005-v10.00 —— RC 服務模型(REPORTCGI Style 9、HO Control Style 3、E2NodeInfo Style 3)
O-RAN.WG3.TS.E2SM-KPM-R005-v08.00 —— KPM 服務模型
3GPP TS 28.313 —— SON ANR 管理(§6.4.1.3.5 Handover Blocklisting)
3GPP TS 38.300 §15.3.3 —— NR ANR 功能與 Xn 自建反向關係
實作與驗測記錄:anr/ANR_十二題完整規格_v10.md、anr/V10_FINAL_REPORT.md(本團隊 repo)