## Slide 1: 進度報告
室內掃描場景 → Sionna 通道模擬
Student: 台科大
Date: 2026.09.10 Thu.
National Taiwan University of Science and Technology

## Slide 2: Overview
本週進度與成果
  一、手機掃描檔案(GLB)裡有哪些資訊
  二、GLB → USD 轉換,以及如何餵給 Sionna 當場景輸入
  三、整個流程最大的問題:材質,以及用演算法的解法
  四、三個 8 小時走廊人流劇本(人數 / 路線 / 流量)
下週進度規劃與預期成果
參考資料 / 文獻

## Slide 3: 本週進度與成果
一、手機掃描產生的 2026_9_6.glb 裡有哪些資訊
項目 | 實際內容
檔案格式 | glTF 2.0 二進位 (GLB),28.0 MB;JSON chunk 描述結構 + BIN chunk 存頂點與貼圖
幾何 | 15 個 mesh / 90,726 三角形 / 58,210 頂點
實體尺寸 | 14.3 × 6.3 × 65.6 m(走廊,已是公尺尺度不需縮放)
頂點屬性 | 只有 POSITION 與 TEXCOORD_0 —— 沒有法線 (NORMAL)
貼圖 | 15 張 4096×4096 JPEG 材質圖集,共 28 MB
材質定義 | 15 個 material,只有 baseColorTexture,沒有任何 PBR 參數
掃描檔的三個先天限制
① 沒有法線 —— 面的朝向(牆/地/天花板)要自己從幾何算
② 每個貼圖區塊是獨立 mesh,頂點沒有跨塊焊接,邊界看起來像破洞
③ 只有顏色、沒有材質語意 —— Sionna 需要的是 itu_* 電磁材質,不是 JPEG
結論
檔案本身可用:尺度正確、貼圖完整、拓樸夠乾淨(開放邊 0.8%)。缺的是「法線、焊接、材質語意」三件事,這正是後續轉換要補的。

## Slide 4: 本週進度與成果
二、GLB → USD → Sionna 的轉換流程
階段 | 做法 | 關鍵細節
① 解析 GLB | 讀 JSON + BIN chunk,依 node 階層套用變換矩陣 | 處理 byteStride,支援交錯式頂點緩衝
② 地板定位 | 取「朝上的水平面」做面積加權直方圖,取峰值當地板高度 | 不能取最低點 —— 掃描雜訊會低於真實地板 2.15 m,人會浮在半空
③ 寫 USD | UsdGeomMesh + UsdPreviewSurface / UsdUVTexture | doubleSided=true(否則 RTX 背面剔除會看不見)、補 extent、UV v 軸翻轉
④ 室內視角 | 天花板與室內在 2.2 m 切開,分成兩個 prim | 可單獨收起天花板,從上方觀察室內
⑤ 轉 Mitsuba | 跨塊焊接頂點、補洞(質心扇形三角化)、依材質輸出 PLY | 91,790 面 / 補洞 6 處;材質各自一個 shape
⑥ 交給 Sionna | 劇本帶 geometry_source = mitsuba_xml_path | 直接以掃描幾何做光追,不再用方塊建築近似
產出
scan_20260906.usd (1.5 MB, Kit 正常顯示) | scan_20260906.mitsuba.xml + 每材質一份 PLY | bbox X ±7.15 m,Y −2.15~4.18 m,Z ±32.78 m

## Slide 5: 本週進度與成果
三、整個流程最大的問題:材質判定
面向 | 說明
問題 | Sionna 需要 itu_concrete / itu_wood / itu_glass 等電磁材質;掃描檔只有顏色。 判錯會直接改變反射與穿透,通道結果就不對。
早期誤判 | 把水泥牆判成 itu_glass —— 兩者反射率與穿透損耗差距極大,覆蓋圖整個走樣。 原因:只看「亮且低飽和」這種寫死的門檻,走廊白牆在強光下正好符合。
現在的演算法(ruleset v9)
① 平面 + 顏色區域成長分割(法線夾角 22°、距離 0.12 m、色差 0.18)
② 灰世界正規化,消除拍攝光線差異
③ Otsu 自動決定飽和度門檻,不用寫死的固定值
④ 兩層判斷:牆面靠幾何(水平 / 垂直),木材靠區塊顏色
⑤ 形態學閉運算 + 連通元件去雜點(本場景修正 352 面)
⑥ 保守模式:玻璃 / 金屬證據不足就不判,退回 concrete
合成場景驗證 | 面數 | 正確率
corridor(走廊) | 12,644 | 0.992
classroom(教室) | 5,113 | 0.952
laboratory(實驗室) | 4,032 | 0.830
gymnasium(體育館) | 60,712 | 0.987
small_office(小辦公室) | 788 | 0.978
光度穩定度
曝光 ±30%、gamma 0.8 / 1.25、白平衡偏暖 / 偏冷、雜訊 σ=0.05
→ 標籤改變均 ≤ 1.7%,不隨拍攝條件飄移
本場景結果
itu_concrete 94.67% (1,212.6 m²)
itu_wood 5.33% (68.2 m²)
證據覆蓋 88.8%,其餘 11.2% 保守退回 concrete

## Slide 6: 本週進度與成果
四、三個 8 小時走廊人流劇本(人數 / 路線 / 流量)
劇本 | 時段 | 尖峰 / 平均人數 | 進出段數 | 位置點 | 通道快取
corridor_00_08 | 00:00 – 08:00 | 6 / 0.9 | 6 | 912 | 1.0 MB
corridor_08_16 | 08:00 – 16:00 | 18 / 12.6 | 20 | 12,142 | 5.5 MB
corridor_16_24 | 16:00 – 24:00 | 15 / 9.1 | 15 | 8,846 | 4.0 MB
劇本內容
人數:依作息曲線排班(凌晨近乎無人 → 上午進場 → 中午尖峰 18 人 → 午後減少 → 傍晚回升 → 夜間遞減),實際人數與目標曲線完全一致。
路線:A* 在可走區域上規劃,4,190 個位置點全部落在可走範圍內、不穿牆。從走廊一端進場,走到另一端離場(離場即從畫面消失)。
流量:四種模式加權抽樣 —— idle 30% / browse 40% / video 20% / upload 10%,每 120 秒換一次並加 ±35% 抖動。DL 中位數約 1 Mbps、尖峰 6 Mbps。
通道快取(precompute)
以 Sionna 對每個 tick 離線算出 path gain,存成 [tick, UE, cell] 三維陣列。
24 小時 = 172,800 個 tick × 18 UE × 2 cell = 622 萬筆。
播放時 RU 直接查表,不必再跑光追 —— 這是能即時、甚至加速播放的前提。
幾何來源是掃描的走廊本體(max_depth = 5),牆面材質即前頁分類結果。
數值範圍 −262 ~ −40 dB:貼近基地台約 −40 dB,被牆完全遮蔽時衰減極深。

## Slide 7: 下週進度規劃與預期成果
工作規劃
工作性質 | 工作規劃 | 預期成果
整備 | 整理完整的 RAN sim 系統:盤點 UE / RU / DU / CU / E2 / xApp 全鏈路的現況、 介面與已知問題,收斂成單一份系統現況文件。 | 目前的認知分散在多次除錯過程中,需要一份可對照的 全貌,避免重複踩同樣的坑。
驗證 | 用三個 8 小時劇本跑一次完整模擬,產出端到端模擬報告: 覆蓋、換手、流量、KPM 指標與三個時段的比較。 | 一份基準報告 —— 之後任何改動都能跟它對照, 判斷是改好還是改壞。
開發 | 把這次踩到的環境性問題固化成常規流程:GPU 掉失偵測、長跑記憶體控制、 斷點續跑。 | 長時間模擬可重複執行,不再因為單一次中斷 就損失數小時計算。
本次的檢討
這幾天在材質判定、座標語意(天線高度 vs 腳底高度)、GPU 環境上反覆跌撞,流程一度混亂。下一階段先把系統整理清楚,再談新功能。

## Slide 8: 參考資料 / 文獻
Khronos Group — glTF 2.0 Specification(GLB 容器、accessor / bufferView / byteStride)
Pixar — Universal Scene Description:UsdGeomMesh、UsdPreviewSurface、UsdUVTexture
NVIDIA Sionna RT 文件 —— RadioMapSolver、PathSolver 與 itu_* 無線電材質
Mitsuba 3 Documentation —— PLY shape、diffuse BSDF、scene XML 格式
ITU-R P.2040 —— 建材的電磁特性(itu_concrete / itu_wood / itu_glass 的依據)
Otsu, N. (1979). A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms. IEEE SMC.
實作與驗測記錄:plan/scan_material_report.md、plan/sionna_scan_assessment.md、tools/scan_material_benchmark.py