## Slide 1: 進度報告
Student: 台科大 XXX
Date: 2026.MM.DD Fri.
National Taiwan University of Science and Technology

## Slide 2: Overview
E2 欄位介紹
目前支援xApp操作

## Slide 3: 本週進度與成果
新增E2 欄位 - - - Full E2 欄位參考
真值 包含 實際量測+ 定義計算
表格(欄位名稱 欄位意義 欄位模擬方式 欄位關聯)

## Slide 4: 本週進度與成果
新增E2 欄位 - - - Full E2 欄位參考
估測值 包含 透過定義 估測方式
表格(欄位名稱 欄位意義 估測方式 欄位關聯)

## Slide 5: 本週進度與成果
新增E2 欄位 - - - Full E2 欄位參考
假值 包含 無法估算 或是 平台不支援
表格(欄位名稱 欄位意義 不支援原因)

## Slide 6: 本週進度與成果
目前RAN-SIM可以支援xApp操作
表格(名稱 解決甚麼問題會呼叫 他能做到甚麼事情 具體怎麼做 )

## Slide 7: 本週進度與成果
目前RAN-SIM可以支援xApp操作
實測結果 表格
Notes: {
"ue_id": "ue-001",
# —— 訊號層(UE 量到的)——
"rsrp_dbm": -90.0, # 服務 cell 的 RSRP
"sinr_db": 5.0,
# —— 吞吐量(DU 統計的)——
"throughput_dl_mbps": 50.0,
"throughput_ul_mbps": 10.0,
# —— 排程資訊(DU MAC 給的)——
"mcs_dl": 16,
"rb_width_dl": 100, # 配給 UE 的 PRB 數
"mimo_rank": 2,
# —— PDCP/RLC 流量計數(DU 累計)——
"pdcp_sdu_volume_dl": 12345678, # window 內累計 bytes
"pdcp_sdu_volume_ul": 234567,
"rlc_sdu_delay_dl_ms": 8.3,
# —— 鄰居清單(UE 量的鄰 cell)——
"neighbor_cells": [
{"cell_id": "c2", "rsrp_dbm": -80.0, "rsrq_db": -10.0}
]
}
A3演算法 公式對齊 3GPP TS 38.331 §5.5.4.4
A3 觸發:
# handover_executor.py 做三件事:
1. SqlDbBusinessService.create_entity(HandoverEvent, {...}) # audit log
2. UeContext.serving_cell = target_cell # 改 SQL 欄位
3. DuClient.post_ue_context_modification(ue_id, target) # 通知 DU
ul_rrc_message 收到後做什麼?
# ⚠️ 假衍生 ID — 不是真協議分配
base = abs(hash(ue_id)) % (2 ** 31)
ue = create_entity(UeContext, {
"rrc_ue_id": base, # 真 OAI 是 RRC procedure 分配
"ran_ue_ngap_id": base, # 真 OAI 是 NGAP 分配
"amf_ue_ngap_id": base + 1, # 真 OAI 是 AMF 分配
...
})

## Slide 8: 下週進度規劃與預期成果
工作規劃
工作性質 | 工作規劃 | 預期成果
拉取真實RAN 得資料 | 到實體環境拿SMO DB中紀錄的RAN 的資料 | 用實體環境RAN 的資訊取代一些 虛擬不同步的資料問題
做出near RT RIC 給Agent做 | 串接 RAN+ near RT RIC | 實測xApp 有資料給 xApp分析 並下命六
OAI 設定檔案 (流量 UE network silce)