## Slide 1: 進度報告
Student: 台科大 XXX
Date: 2026.MM.DD Fri.
National Taiwan University of Science and Technology

## Slide 2: Overview
E2 欄位介紹
目前支援xApp操作

## Slide 3: 本週進度與成果
新增 E2 欄位 — 真值(實際量測 + 定義計算)
來源:Sionna RT 光追物理層、DU 排程器/RLC、CU 狀態機事件 — 皆為模擬器內真實發生
欄位 | 欄位意義 | 模擬方式 | 關聯 / 用途
RSRP / SINR | 服務訊號強度 / 對干擾雜訊比 | Sionna RT 光追直接輸出(每 tick) | 換手判斷、MCS 選擇
RSRQ | 訊號品質綜合指標 | 3GPP 公式:RSRP÷RSSI(含 PRB 負載+雜訊) | 干擾/擁擠度判斷
DRB.UEThpDl/Ul | UE 上/下行實際吞吐 | RLC 實際 drain bytes ÷ 窗口 | 體驗、CCO 驗收
DRB.PdcpSduVolumeDL/UL | 上/下行資料量累計(kbit) | RLC drain bytes 累計(per-5QI 分桶) | 負載均衡、hot cell
DRB.RlcSduDelayDl | 下行 RLC 佇列延遲(μs) | 真實時間戳差;per-5QI 分桶(語音/數據分開) | 壅塞警報、GBR 隔離驗證
DRB.PdcpPacketDiscardDL | 壅塞主動丟棄封包數 | RLC tx buffer 滿 reject 計數 | 過載鐵證、ES / CCO
RRU.PrbTotDl/Ul + Nbr | PRB 使用率(%)/ 累計顆數 | DU 排程器實配累計(OAI 校正) | 容量、CCO / ES
PDSCH/CQI 分布 | MCS / CQI 直方圖 | 排程器選檔即計數(32/16 bin) | 頻譜效率觀察
RRC.ConnEstabAtt/Succ | 連線建立計數(歷史累計) | InitialCtxSetup 事件 +1(只加不減,HO 不搬家) | 接入統計
MM.Ho* / MR.Event.A3 | 換手準備/執行/A3 計數 | HandoverEvent 狀態機事件 | 移動性、MRO
RLF.DetectedRate | 無線鏈路失敗(掉線) | DU T310 狀態機(真 SINR 驅動) | 掉話、ANR 缺漏鄰區
RRC.ReEstab* / 釋放計數 | 重建(With/Without Ctx)/ 掉話釋放 | RlfEvent 事件聚合 | 網路穩定性
HO.IntraSys.* | MRO 換手病態歸因 | RLF + HO 時序推導分類 | MRO 參數優化

## Slide 4: 本週進度與成果
新增 E2 欄位 — 估測值(數字有依據,但『語意』與真實定義有差距)
與真值頁的差別:真值 = 事件/量測直接對應官方定義;估測值 = 用替代來源「頂替」官方定義 — 差距見最右欄
欄位 | 官方(真實)定義 | 我們的估測 | ⚠ 與真實的差距
bbu_status (cpu/power/mem) | 量測 gNB 硬體(BBU 板卡) | 讀「模擬主機」psutil ÷ gNB 數均攤 | 量的是跑模擬器的 server,不是被模擬的基站硬體
ConnReConfigAtt/Succ | 所有 RRC 重配訊令(換手+量測配置+DRB 修改) | 只拿換手數「借名」填入 | 缺量測配置等其他重配來源 — 實為 HO 計數的別名
interfered / quality | (無標準定義 — 平台自建) | 鄰區差 10dB 內→1;SINR 門檻分級 | 門檻是自訂的,換門檻結論就變
cpu_power | 功率計實測 | CPU% × 假設 65W TDP | 65W 是假設值,非量測

## Slide 5: 本週進度與成果
新增 E2 欄位 — 假值(無法估算 / 平台不支援)
模擬器無對應事件源,依規格維持誠實 0 — 不填合成值以免誤導 xApp
欄位 | 欄位意義 | 不支援原因
QF.*（QoS Flow 家族) | QoS flow 級建立/釋放統計 | 平台 QoS 扁平(1 UE=1 session=1 DRB),無獨立 flow 層
RRC.SigTime* | RRC 各流程訊令耗時 | 訊令走 HTTP 瞬時完成,無耗時模型
UECNTX.Release.5GCinit.* | 核網(5GC)發起之釋放 | 平台無 5G 核網主動釋放流程
ConnEstab.emergency / mo-Signalling | 緊急呼叫 / 純訊令連線動機 | 模擬 UE 只有『傳資料』一種動機
DRB.PdcpReordDelayUl | 上行 PDCP 重排序延遲 | 無亂序機制(RLC 嚴格有序,無 HARQ 重傳)
DRB.AirIfDelayUlAvg | 上行空口延遲 | UL 為比例流量模型,封包無時間戳生命週期

## Slide 6: 本週進度與成果
ANR 自定義 E2 資料(ran_func 6)— xApp 經標準 E2 訂閱取得
五大觀測資料塊,JSON 承載;RIC E2 Setup accepted=[2,3,4,5,6],xApp 已入庫 InfluxDB
資料塊 | 內容 | 資料來源(全真實事件)
e2NodeInformation | NRT 鄰區關係表(§9.3.38 全欄)+ flags + version + 變更審計 | NrCellRelation(xApp ADD/REMOVE/FLAG 即時反映)
kpmIndication | HO 速率 / 成功比(cell 級 + 每鄰區關係)+ 失敗原因 | HandoverEvent 真事件(含 CellNotAvailable 等 cause)
rlfKpm | RLF 掉線率 / 掉話率 / 重建 inbound(依來源 PCI) | RlfEvent — Sionna 真 SINR 驅動 T310 判定
mroKpm | MRO 換手病態歸因(TooEarly / TooLate / ToWrongCell) | RLF + HO 時序推導
e2MessageCopyAggregate | 量測聚合:依 PCI 的 RSRP 中位數 / P90 / 標準差 / 樣本率 | MeasurementLog(每秒光追量測)
缺漏鄰區(修復前)
RLF 3.33/min HO 0/min
xApp ANR ADD(修復後)
RLF 0/min HO 3.33/min
→
閉環實測:xApp 由 rlfKpm 判定缺漏鄰區 → 下 ANR ADD → 換手 1:1 取代掉線(止血)

## Slide 7: 本週進度與成果
實際收到的 E2 資料格式(實測擷取,非示意)
與 E2_data_example.md 結構逐鍵一致(pm 190 欄全對);wire 上只送 data 層,UE position 已移除
FULLKPM(func 5)— 190 欄完整 KPM
{ // 與 E2_data_example.md 同結構
"success": true, "message": "OK",
"data": { // ← wire 上只送這層(zlib 壓縮)
"timestamp_ms": 1786526657412, "compute_ms": 43,
"e2": [ { "gnb_id": "src", "cells": [ { "ues": [ {
"rsrp": -73, "rsrq": -11, "sinr": 7,
"interfered": 1, "rb_start": 0, "rb_width": 23,
"neighbors": [ {"nbr_c0": {"rsrp":-88,"rsrq":-26}} ]
} ] } ] } ],
"ue_status": [ {
"ue_id": "ru0", "serving_gnb": "src",
"rsrp_dbm": -73.4, "sinr_db": 6.8, "quality": "fair",
"all_rsrp": {"src": -73.4, "nbr": -88.2},
"throughput_dl_mbps": 4, "mcs_dl": 6, "qos_5qi": 9
} ],
"pm": { "gnb-src": [ { // 每 cell 190 欄(節錄 6 欄)
"cu_RRC.ConnMean": "5", "cu_MM.HoExeIntraSucc": "44",
"cu_DRB.PdcpSduVolumeDL_5QI9": "29383338",
"du_DRB.AirIfDelayDlAvg.5QI9": "117", … } ] },
"bbu_status": { "gnb-src": {"cpu": 6.53, "mem": 43.1} },
"warnings": [] } }
ANR(func 6)— 觀測資料五大塊
{ // 範例檔沒有 —— 本平台新增
"success": true, "message": "ok",
"data": { // ← wire 上只送這層(zlib 壓縮)
"e2NodeInformation": {
"neighbourCellRelations": [ {
"sourceCellNcgi": "src_c0",
"targetCellGlobalId": "nbr_c0",
"targetPhysicalCellId": 30, "version": 1,
"isHoAllowed": true, "xnX2Established": false,
"flags": {"hoBlocklist": false, "noRemove": false}
} ],
"relationChangeEvents": [
{"action":"ADD", "targetCellGlobalId":"nbr_c0",
"by":"xapp"} ] },
"rlfKpm": { "cellLevel": { "src_c0": {
"RLF.DetectedRate": 3.33,
"RRC.ConnReEstabInboundRatePerMin": 3.33 } },
"reestablishmentInboundByPreviousPci": [ {
"cellNcgi": "nbr_c0", "byPreviousPci": [
{"previousPhysicalCellId": 20, "ratePerMin": 3.33} ]
} ] },
"mroKpm": { "total": {"HO.IntraSys.TooLateRate": 0.5} },
"e2MessageCopyAggregate": { … } } }

## Slide 8: 本週進度與成果
目前RAN-SIM可以支援xApp操作
ANR(func6):6 觀測命令(訂閱 → 五大 indication 塊)+ 4 控制(SON 觸發 / HO)+ SMO_NOTIFY;另支援 RC PRB Quota(Style2)、CCC 開關(func4)
類 | 命令(卷面原語) | 平台對應(func6 塊 / 落地效果) | 用途 / 解決題型
觀 測 | RC_E2NODEINFO_QUERY/SUBSCRIBE | e2NodeInformation:NRT §9.3.38 + freqRelations + relationChangeEvents | 讀鄰區關係表、confirm(version 變化)
觀 測 | perNeighbourRelation KPM | kpmIndication:MM.HoExeAtt/Succ + handoverFailureCause | 有害鄰居 / 過期偵測(第7、10題)
觀 測 | RC_MSGCOPY_SUBSCRIBE_MEAS | e2MessageCopyAggregate:RSRP 分位數 P50/P90/std | 量測側反推缺漏(第2、3題)
觀 測 | RC_MSGCOPY_SUBSCRIBE_REESTAB | rlfKpm:RLF/重建速率 + reestablishmentInboundByPreviousPci | 重建統計反推缺漏(第1題)
觀 測 | RC_MSGCOPY_SUBSCRIBE_MOBILITY | mroKpm:HO TooEarly/TooLate/ToWrongCell | MRO 歸因
觀 測 | RC_MEASCONFIG_REPORTCGI | PCI+ARFCN → 全域 CGI(unique / confusion) | 鄰區發現 / 撞號消歧(第4、5題)
控 制 | SONTRIG_ANR_ADD_REQUEST | 新增鄰區關係,version+1 | 缺漏鄰區止血(第1–4題)
控 制 | SONTRIG_ANR_REMOVE_REQUEST | 移除關係;保護條目(no_remove)拒絕 | 過期 / 老化 / 先刪後建(第10、11題)
控 制 | SONTRIG_ANR_FLAG_REQUEST | set/clear hoBlocklist 等旗標,A3 略過目標 | 有害鄰居秒級止血(第7題)
控 制 | RC_MOBILITY_HO_CONTROL | 逐 UE 換手 / CGI steering(指定目標) | 撞號秒級止血、指定導向(第5題)
上 報 | SMO_NOTIFY | 交管理面(超出 E2 xApp 能力範疇) | Xn 探索 / PCI 重配 / 屬性稽核(第6、12題)

## Slide 9: 本週進度與成果
目前RAN-SIM可以支援xApp操作
ANR 驗測 campaign:5 情境端到端閉環(真 RIC xApp 自動診斷→下命令→止血)+ E2 控制 10/10 通過
情境 (ANR情境_v8) | xApp 操作 | 實測結果(閉環)
第1題 缺漏鄰區 | REPORTCGI → ADD | RLF 3.33/min → 0;換手 1:1 取代掉線
第5題 PCI 撞號 | REPORTCGI (confusion) | 判定 confusion → 抑制 ADD,NRT 不加錯關係
第7題 有害鄰居 | FLAG hoBlocklist=set | 接入失敗(RandomAccessProblem)凍結;A3 略過
第10題 過期對應 (同站換 PCI) | REPORTCGI → REMOVE → ADD(先刪後建) | CellNotAvailable → 0;HO 恢復成功
第11題 老化/自動刪除 | REMOVE + 保護判定 | 過期 ghost 移除;保護 prot 回 REJECTED_PROTECTED
E2 控制命令總測 | ReportCGI/ADD/FLAG/ REMOVE/HO/PRB/CCC/訂閱 | 10/10 通過;ADD/REMOVE/FLAG ACK 皆帶 outcome
Notes: {
"ue_id": "ue-001",
# —— 訊號層(UE 量到的)——
"rsrp_dbm": -90.0, # 服務 cell 的 RSRP
"sinr_db": 5.0,
# —— 吞吐量(DU 統計的)——
"throughput_dl_mbps": 50.0,
"throughput_ul_mbps": 10.0,
# —— 排程資訊(DU MAC 給的)——
"mcs_dl": 16,
"rb_width_dl": 100, # 配給 UE 的 PRB 數
"mimo_rank": 2,
# —— PDCP/RLC 流量計數(DU 累計)——
"pdcp_sdu_volume_dl": 12345678, # window 內累計 bytes
"pdcp_sdu_volume_ul": 234567,
"rlc_sdu_delay_dl_ms": 8.3,
# —— 鄰居清單(UE 量的鄰 cell)——
"neighbor_cells": [
{"cell_id": "c2", "rsrp_dbm": -80.0, "rsrq_db": -10.0}
]
}
A3演算法 公式對齊 3GPP TS 38.331 §5.5.4.4
A3 觸發:
# handover_executor.py 做三件事:
1. SqlDbBusinessService.create_entity(HandoverEvent, {...}) # audit log
2. UeContext.serving_cell = target_cell # 改 SQL 欄位
3. DuClient.post_ue_context_modification(ue_id, target) # 通知 DU
ul_rrc_message 收到後做什麼?
# ⚠️ 假衍生 ID — 不是真協議分配
base = abs(hash(ue_id)) % (2 ** 31)
ue = create_entity(UeContext, {
"rrc_ue_id": base, # 真 OAI 是 RRC procedure 分配
"ran_ue_ngap_id": base, # 真 OAI 是 NGAP 分配
"amf_ue_ngap_id": base + 1, # 真 OAI 是 AMF 分配
...
})

## Slide 10: 下週進度規劃與預期成果
工作規劃
工作性質 | 工作規劃 | 預期成果
拉取真實RAN 得資料 | 到實體環境拿SMO DB中紀錄的RAN 的資料 | 用實體環境RAN 的資訊取代一些 虛擬不同步的資料問題
做出near RT RIC 給Agent做 | 串接 RAN+ near RT RIC | 實測xApp 有資料給 xApp分析 並下命六
OAI 設定檔案 (流量 UE network silce)